Saranaporauksien mittaus

Saranoille tarvitaan porausta varten mitat. Yleisimmät saranaporauksen mitat on 8cm ja 10cm. Tämä tosin riippuu runkojen valmistajasta ja heidän käytännöistään. Uusia ovia tilatessa on helpoin ottaa saranaporaukset vanhoihin mittoihin, jolloin asennus on hyvin yksinkertaista. Pienemmissä ovissa saranaporaukset otetaan oven ylä- ja alalaidasta. Usein nämä mitat ovat samoja, muttei aina niimpä kannattaa mitata kaikki ovet. Komeron ovissa mitoitus on muuten samanlainen, mutta keskimmäinen sarana on yleensä keskellä ovea, sekin tosin kannattaa mitata.

Joissakin tapauksissa runko on saattanut ”kulua” saranan kohdalta ajan saatossa ovien irroittelun takia. Tällaisissa tilanteissa on parempi tehdä saranaporaus uuteen kohtaan, mikäli se on mahdollista. Saranoihin on myös saatavilla ns. sanerauspohjalevyä mikä mahdollistaa saranan asentamisen helposti puuruuveilla rungon etulaitaan. Sanerauspohjalevy ei siis tarvitse erikseen kiinnitysreikiä runkoon.